| №№ п/п | №№ по тех. плану | Наименование потребителей | Тип, модель | Количество потребителей | Установленная мощность | Напряжение, В | Наличие собственного пускового устройства | Примечание о выносном оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | приобретаемых | существующих | Одного двигателя, кВт | Нагревателей, кВт/ кВА | Выпрямителей, кВт /кВА | Освещения, кВт. Площадь участка замещ. м2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Насос центробежный 3В-200х4 Q=450 м3/ч ; Н=138 м; Nнасоса =250 кВт | 3В-200х4 | 2 | - | N=250 кВт | - | - | - |  |  | (1раб, 1рез) |
| 2 |  | WILO-Multivert MVI 3210 Н=150 м, Q=28 м³/ч (для дозирования пенообразователя) | WILO-Multivert MVI 3210 | 2 | - | N=18.5 кВт |  |  |  | 400 |  | (1раб, 1рез) |
| 3 |  | Вихревой насос 2,5 ВС18М с эл. двигателем ком-32/4 Q=18 м³/ч, Н=20 м, Nнасоса =10 кВт (включать и выключать в ручную) | 2,5 ВС18М |  |  | N=10 кВт |  |  |  |  |  | (1 раб) |
| 4 |  | Насос центробежный 4НДВ-60 Q=180 м3/ч; Н=97 м; Nнасоса = 75 кВт. | 4НДВ-60 |  |  | N=75 кВт |  |  |  |  |  | (1раб, 1рез) |
| 5 |  | Жокей насос Wilo-Multivert MVI 814 Q=7м³/ч, Н=140 м | Wilo-Multivert MVI 814 |  |  | N=5.5 кВт |  |  |  | 400 |  | (1раб) |
| 6 |  | Жокей насос Wilo-Multivert MVI 810 Q=7м³/ч, Н=101 м | Wilo-Multivert MVI 810 |  |  | N=3.7 кВт |  |  |  | 400 |  | (1раб) |
| 7 |  | Дренажный насос TS 50Н133/22 Q=21м³/ч, Н=20 м, в комплекте с прибором управления Wilo SK 530. | Wilo-Drain TS 50Н133/22 |  |  | N=3.7 кВт |  |  |  | 400 |  | (1раб, 1рез) |
| 8 | 38 | Задвижка с электроприводом Ø150, N=0.18кВт. | 30с942нж | 1 |  | N=0.18 кВт |  |  |  |  |  | 1 раб. 1 категория эл. снабжения |