| Порядковый номер или позиция по техн.схеме | Наименование параметра(температура, давление, уровень, расход, концентрация и пр.), среда (жидкость, газ воздух) и место отбора импульса (трубопровод, емкость, воздух помещения) | Количество замеров(датчиков) | Требуемый класс точности прибора | Диаметр и направление (вертикальный, горизонтальный) трубопровода. Материал трубопровода | Место установки вторичного прибора (на щите в помещении, по месту) | Назначение вторичного прибора: показания регистрация, суммирование, сигнализация(световая, звуковая) | Характеристика среды | Автоматическое управление, регулирование, блокировка, сигнализация (краткое описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Температура , С0 | Давление, мПа | Расход ,Q max,, Q min | Электропроводность, вязкость (для уровнемера) | Состав газа в %объема для газоанализатора | Влажность (для влагомера) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 9 | Насос центробежный 4НДВ-60 Q=180 м3/ч ; Н=97 м; Nнасоса = 75 кВт. Жокей насос Wilo-Multivert MVI 810 Q=7м³/ч, Н=101 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Пуск рабочего насоса при падении давления в сети до Р< 93 м.в.ст. (измерять в напорном трубопроводе после жокей насоса). 2.Включение резервного насоса при падении давления рабочего насоса до Р < 90м.в.ст. 3.Рабочее давление рабочего насоса Р = 97м.в.ст. 4.Контроль давления в сети: включение жокей насоса при понижении давления до Р < 95 м.в.ст; отключение при давлении 102 м.в.ст. |  |